附件1

《重点行业领域检查要点》

目  录

1.交通运输检查要点	1

2.建筑施工检查要点	4

3.城镇燃气检查要点	8

4.渔业船舶检查要点	25

5.危化品检查要点	28

6.矿山检查要点	32

7.消防检查要点	36

一、道路运输检查要点

| 汽车客运站 |
| --- |
| 序号 | 检查要点 | 具体内容 | 相关依据 |
| 1 | 危险品查堵 | 1.建立危险品查堵制度，采取措施防止易燃、易爆、易腐蚀和管制刀具等危险品进站上车。 2.设立专门的危险品查堵岗位、配备必要的检查设备，制定检查工作程序，明确岗位人员和职责。 3.在进站口对每一位进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查，对查获的危险品进行登记并妥善保管或者按规定处理。 | 《汽车客运站安全生产规范》 |
| 2 | 发车区管理 | 1.无关人员（指非本站工作人员和无票旅客）不进入发车区。 2.无关车辆（指非本站营运车辆）不进入发车区。 | 《汽车客运站安全生产规范》 |
| 3 | 日趟检制度 | 1.客运车辆需按照要求进行“日检”或“趟检”，并做好检查登记工作，对检查合格的车辆盖“日趟检合格章”，对检查不合格车辆送具有维修资质的维修单位维修，并填写“日趟检维修单”， 2.客运站需设置日趟检室，日趟检人员需具有相应技能等级或技术职称， 3.客运站需建立日趟检档案，将日趟检登记台账和日趟检维修单等有关记录存档。 备注：日运行里程小于800公里进行日检，大于800公里进行趟检。 | 《汽车客运站安全生产规范》 |
| 4 | 出站检查 | 1.超载营运客车不出站；2.安全例行检查不合格营运客车不出站；3.旅客未系安全带不出站；4.驾驶员资格不符合要求不出站；5.营运客车证件不齐全不出站；6.“出站登记表”未经审核签字不出站。 | 《汽车客运站安全生产规范》 |
| 5 | 专项资金 | 制定专项资金提取计划（按照不低于上年度实际营业收入1%的比例设立），并明确更新使用情况。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 |
| 道路客运企业 |
| 序号 | 检查要点 | 具体内容 | 相关依据 |
| 1 | 机构设置 | 拥有20辆（含）以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构。 | 《道路旅客运输企业安全管理规范》 |
| 2 | 人员配备 | 1.需配备专职安全管理人员，对于300辆（含）以下客运车辆的，按照每30辆车1人的标准配备，最低不少于1人；对于300辆以上客运车辆的，按照每增加100辆增加1人的标准配备。 2.企业法人、实际控制人以及专（兼）职安全生产管理人员和分管安全生产的负责人需持道路运输企业安全生产考核证书上岗。 | 《道路旅客运输企业安全管理规范》 《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》 |
| 3 | 驾驶员管理 | 1.岗前培训：客运驾驶员岗前培训不少于24学时，并应在此基础上实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况。 2.安全教育培训：每月不少于1次，每次不少于2学时。 | 《道路旅客运输企业安全管理规范》 |
| 4 | 车辆二级维护 | 建立客运车辆维护制度，制定客车二级维护计划，并按计划定期进行维护。 | 《道路旅客运输企业安全管理规范》 |
| 5 | 动态监控 | 配备专职道路运输车辆动态监控人员（不少于2人）；监控人员应实时处理车辆行驶动态信息，及时提醒，并如实登记；企业应对相关违规信息进行核实确认，对确属于违法违规的，是否按规定予以处理。 | 《福建省道路运输车辆动态监督管理实施办法》 |
| 道路危货运输企业 |
| 序号 | 检查要点 | 具体内容 | 相关依据 |
| 1 | 持证上岗 | 企业法人需持道路运输企业安全生产考核证书。法人主要履职要求：1.主持企业安全生产会议；2.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；3.及时、如实报告生产安全事故；4.保证本单位安全生产投入的有效实施。 | 《安全生产法》 《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》 |
| 2 | 电子运单 | 督促危货运输企业注册、登入福建省危险物品“一体化”安全监管信息平台，及时相关业务信息（包括：危货名称、货物类别、数量、装货方、装货地点、途径地、起运时间和预计抵达时间等）录入平台。 | 《危险货物道路运输安全管理办法》 《福建省人民政府关于危险品“一体化”监管工作改革的意见》 |
| 3 | 安全评估 | 应当委托具备资质条件的机构，对本企业或单位的安全管理情况每3年至少进行一次安全评估，出具安全评估报告。 | 《道路危险货物运输管理规定》 |
| 4 | 操作规程 | 按照要求建立货运驾驶员、押运员行车操作规程、货运车辆日常检查和日常维护操作规程。 | 《道路危险货物运输管理规定》 |
| 5 | 危货运输专用设备 | 压力容器和罐式专用车辆应当在质量检验部门出具的压力容器或者罐体检验合格的有效期内承运危险货物。 | 《道路危险货物运输管理规定》 |

# 二、建筑施工检查要点

一、基建程序

（一）在建项目是否依法办理施工许可证。

（二）建设单位是否按合同约定将安全文明施工费用及时支付给施工总承包单位。

二、危大工程

（一）重点抽查现阶段正在施工作业的危大工程。

（二）施工单位是否对施工现场可能存在的危大工程进行识别，是否在施工现场显著位置公告现阶段施工的危大工程。

（三）危大工程是否编制专项施工方案，并经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。超危大工程是否经过专家论证，论证需修改的，修改后是否重新履行审批手续。

（四）安全交底。专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人是否向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

（五）监理单位是否结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

（六）闭环管理。日常检查发现的安全隐患整改是否落实“三定”要求（施工、监理、主管部门等）。

三、特种作业人员

（一）建筑施工特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书。

（二）特种作业施工前，施工单位是否将特种作业人员名单及资格证报监理审查。

建筑施工特种作业人员包括：（1）建筑起重机械安装拆卸工；（2）建筑起重信号司索工；（3）建筑起重机械司机；（4）建筑电工；（5）建筑架子工；（6）高处作业吊篮安装拆卸工；（7）高处作业吊篮操作工；（8）施工现场电焊工等。

四、关键责任人

（一）建设单位项目负责人、施工单位项目负责人和专职安全生产人员、监理单位总监名单是否上墙公示、人员挂牌上岗、佩戴明显标识，是否在岗履职。

（二）施工单位项目经理是否持有B证，专职安全生产管理人员是否持有C证，专职安全员是否配足。

（三）危大工程实施期间，施工单位项目负责人是否在现场带班生产，落实各岗位生产责任。

（四）项目专职安全员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督。

五、作业现场检查重点

（一）严格工地封闭管理。现场是否落实实名制，是否落实各项防疫措施，是否存在私招乱雇、使用无健康信息的劳务人员，是否落实好员工个人防护和现场消杀要求。

（二）高处作业安全防护措施是否到位，是否按规定设置作业人员上下通道。

（三）施工临时用电是否落实“三级配电两级保护”要求，用电设备是否按规定使用末级开关箱，注重外电防护安全措施要到位（在建工程的外侧与架空线路之间的最小安全距离：1kv不小于4m，1～10kv不小于6m，35～110kv不小于8m；架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m，与机动车道≥6.0m；起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m；机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m，10kv以下为7m）。

（四）外脚手架：材质（专项施工方案、产品合格证及型式检验报告）、落地架基础（场地无积水，立杆底端无松动、无悬空）、悬挑架支撑结构（型钢材质、固定牢固）、附着式升降脚手架（设有防倾、防坠、超载、失载、同步升降控制装置）、连墙件（无缺失、无松动）、架体（无明显变形，不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；严禁悬挂起重设备，安全防护设施无损坏缺失；高于施工作业面）。

（五）模板支架：材质（专项施工方案、产品合格证及型式检验报告）、架体（强度、刚度、稳定性和整体受力）、使用可调底座和托撑。

（六）建筑起重机械：使用登记手续（安装验收合格之日起 30 日内办理）、开机人员持证上岗、基础（有验收，不积水）、标准节（有标识，螺栓紧固无松动）、附着装置（按使用说明书，非标的应专家论证）、安全保护装置（塔吊不提倡非专业人员上机检查，施工电梯防坠安全器是否在有效标定期内）、钢丝绳和吊钩（非报废标准、吊钩保险装置灵敏有效），群塔作业安全距离（最小架设距离和垂直距离），卸料平台（独立设置，防护严密），限载（施工电梯，转料平台）。

三、燃气检查要点

关于燃气从业人员持证上岗相关要求

依据住建部《关于修改燃气经营许可管理办法的通知》（建城规〔2019〕2号）规定，相关人员应取得《燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书》。

一是主要负责人。是指企业法定代表人和未担任法定代表人的董事长（执行董事）、经理。以上人员均应经专业培训并考核合格。

二是安全生产管理人员。是指企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员等相关管理人员。以上人员均应经专业培训并考核合格。

三是运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工、瓶装燃气送气工。最低人数应满足：

管道燃气经营企业，燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户以上的，每增加2500户增加1人。

瓶装燃气经营企业，燃气用户1000户及以下的不少于3人；1000户以上不到1万户的，每800户1人；1-5万户，每增加1万户增加10人；5-10万户，每增加1万户增加8人；10万户以上每增加1万户增加5人。

燃气企业检查要求

| 序号 | 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全组织机构 | 机构设置 | 公司应设置安全生产管理组织机构，有明晰的职责范围，配备专职安全管理人员。 |
| 2 |  | 安全生产会议 | 定期召开安全生产会议，会上形成的决议和行动计划等，记录在会议纪要。 |
| 3 | 安全生产责任制 | 责任清单 | 公司建立有全员安全生产责任制，制订公司领导、各部门级各类人员的岗位责任清单，覆盖全员。 |
| 4 |  | 宣贯培训 | 通过签订安全生产目标责任书的形式，对岗位清单进行了宣贯培训，各部门及各类人员明白各自的安全责任。 |
| 5 | 安全机制建设 | 安全管理制度 | 公司有健全的符合公司现状的安全管理制度汇编，定期评估与修订，对内容进行了宣贯和培训。 |
| 6 |  | 岗位安全操作规程 | 公司有编制齐全符合生产工艺、作业任务特点和岗位作业安全风险与职业病防护要求的岗位安全生产操作规程汇编，定期评估与修订，对内容进行了宣贯和培训。 |
| 7 |  | 双重预防机制 | 公司建立有安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 |
| 8 |  |  | 对风险进行全面排查，有危险源辨识清单及控制措施。制定有风险告知牌、四色图、风险比较图、岗位明白卡、重大风险公告栏等警示标示。 |
| 9 |  |  | 建立安全生产事故隐患管理标准，有隐患排查清单，对隐患分级管控，及时整改消除，并做好登记上报档案管理。 |
| 10 | 安全教育培训 | 计划与方案 | 制订了符合企业现状的《安全生产教育培训管理制度》，有年度培训计划和方案。 |
| 11 |  | 主要负责人和 安全生产管理人员 | 公司主要负责人、分管安全领导、专职安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，取得政府主管部门颁发的安全合格类证书。 |
| 12 |  | 持证人员 | 特种作业人员、特种设备作业人员必须参加国家规定培训，取得操作资格证方可上岗，并按时复审。 |
| 13 | 安全教育培训 | 教育培训实施 | 严格按年度培训计划进行培训，并如实记录。新员工经三级安全教育培训，考试合格后方可上岗；培训学时达到要求，档案齐全。操作岗位员工转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行部门、班组级安全教育培训。 |
| 14 |  | 相关方管理 | 对相关方作业人员和临时聘用人员进行入场前的安全教育培训，确认其资质和能力符合作业要求后，方可允许上岗作业 |
| 15 | 安全检查 | 实施检查 | 制订了适合公司现状的安全检查制度，制定有年度检查计划，有检查标准，定期开展专项安全检查、季节性专项检查、节假日专项检查等。 |
| 16 |  | 隐患排查与整改 | 建立隐患排查与整改制度，制定符合企业实际的隐患排查整改清单，明确安全检查内容、检查频次、整改要求等。 |
| 17 |  |  | 有与制度对应的各类安全检查记录，检查记录有隐患内容、检查时间和检查人签名。 |
| 18 |  |  | 有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，明确整改要求、整改期限和整改责任人。 |
| 19 |  |  | 有与隐患通报或告知对应的复查记录，复查记录有复查时间和复查人签名。尚未整改的隐患有情况说明和措施计划。 |
| 20 |  |  | 应定期对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并形成书面资料。 |
| 21 |  |  | 主要负责人应组织制定并实施重大事故隐患治理方案，重大事故隐患治理工作结束后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员验收，或者委托第三方评估，未经验收合格的，不得恢复生产经营活动或投入使用。 |
| 22 | 安全生产投入 | 经费保障 | 制定有安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等。 |
| 23 |  |  | 安全生产费用应专户核算，专款专用，不得挪作他用。应按时、足额缴纳工伤社会保险费。 |
| 24 |  | 劳动防护 | 制定有劳动防护用品管理制度和劳动防护用品发放标准，明确采购、保管、发放、使用要求。有与发放标准对应的发放记录，有领用人签名。 |
| 25 | 重大危险源 | 危险源识别 | 应按现行国家标准《危险化学品重大危险源》GB 18218 等相关规定要求进行重大危险源识别。 |
| 26 |  | 危险源管理 | 应针对重大危险源制定有针对性的管理制度和应急救援预案。重大危险源应当将有关安全措施、应急措施报有关主管部门备案。 |
| 27 |  |  | 应定期对重大危险源进行技术检测，每3年对重大危险源进行一次安全评估。 |
| 28 | 日常管理 | 安全会议 | 各部门每月至少召开一次安全列会。安委会每季度召开一次安全生产形势分析会。 |
| 29 |  | 设备管理 | 制定设备（特种设备）管理制度，建立各种设备、安全附件的技术资料档案台帐；有维护保养记录，应有设备及相关附件的技术资料档案台帐。特种设备有定期年检报告和定期检测检验报告。 |
| 30 |  | 作业管理 | 制定危险作业审批程序，审批单落实安全措施、责任人、监护人，有批准人签字。 |
| 31 |  | 相关方管理 | 相关方应具备相应资质，与相关方签订有安全管理协议，明确双方的安全生产责任和义务；相关方的安全生产应纳入企业内部日常管理。 |
| 32 |  | 事故管理 | 建立完善事故管理制度，有事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求 |
| 33 |  |  | 建立健全事故台账（事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容），定期进行统计分析。 |
| 34 | 应急管理 | 应急管理组织机构 | 公司应建立安全生产应急管理组织机构，有明晰的职责范围，配备专职应急管理人员。 |
| 35 |  | 预案建立 | 建立书面安全生产综合应急预案并备案，覆盖所有潜在紧急情况。有重大变更，预案实时更新并重新备案。针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 |
| 37 |  | 应急队伍 | 成立有应急管理队伍，成员有明确的任务和职责，成员熟悉应急程序和工作要求。建立专业的维抢修队伍，保证24小时值班制度。 |
| 38 |  | 应急装备和物资 | 应急装备和物资配备到位，能够满足公司应急救援需要。指定专人定期检查维护应急应急装备和物资，确保完好有效。 |
| 39 | 应急管理 | 应急演练 | 定期组织应急演练，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，有演练方案，演练过程有记录。 |
| 40 | 其他事项 |  |

天然气场站检查要求

| 序号 | 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度、档案及台账 | 管理制度和岗位操作规程齐全。 | 建立健全各项管理制度和设备岗位操作规程。 |
| 2 |  | 安全管理网络清晰、责任明确。 | 层层签订安全责任状。 |
| 3 |  | 站区制度上墙。 | 站区工艺流程图、平面布置图、主要岗位安全操作规程须上墙。 |
| 4 |  | 应急预案完善。 | 应制定各类事故应急预案，定期演练，演练要有记录。 |
| 5 |  | 技术资料归档。 | 应有设备、管道及相关附件的技术资料档案台帐。 |
| 6 |  | 生产记录齐全。 | 应有各项安全生产运行、安全管理等记录。 |
| 7 |  | 隐患台账健全。 | 应建立事故隐患台账，制定整改措施，落实整改责任人和期限，整改后应复查。 |
| 8 | 门禁及人员管理 | 落实门禁制度。 | 出入口安全警示标志清晰，外来人员和机动车辆进出站须登记。 |
| 9 |  | 落实人员培训教育。 | 应定期组织员工安全教育技能培训；特殊岗位操作人员应持证上岗；新员工进行“三级安全教育”。 |
| 10 |  | 落实人员劳动防护。 | 工作人员应佩带工作卡，按规定配备并正确穿戴劳动防护用品。 |
| 11 | 总体布置 | 间距符合要求，无违章搭建，消防通道通畅，防撞设施有效。 | 站内燃气设施与站外建、构筑物的防火间距应符合《城镇燃气设计规范》及《建筑设计防火规范》的要求。 |
| 12 |  |  | 站内建、构筑物的布置符合安全要求，无违章搭建现象。 |
| 13 |  |  | 道路路面应有必要的交通标志；消防通道应保持通畅。 |
| 14 |  |  | 临近道路路边的设备和管线应设有防撞装置或采取防撞措施。 |
| 15 | 装卸管理 | 槽车定点停放，车辆防移动和防静电连接可靠，装卸作业规范。 | LNG槽车应停靠在指定车位，应配备防车辆移动设施。 |
| 16 |  |  | 防静电接地线各连接处牢固，连接夹导电性能良好，无锈蚀、松动现象。 |
| 17 |  |  | 装卸作业时，罐车轮胎前后放置合适三角木和，车头前设置装卸车作业警示牌,并有专人监护，司机不能离站。 |
| 18 | LNG储罐 | LNG储罐完好稳固，附件设施正常有效。 | 储罐罐体应完好无损，无变形裂缝现象，无严重锈蚀现象，无珠光砂泄漏或燃气漏气现象，无异常结冻现象。 |
| 19 |  |  | 储罐的进、出液管必须设有紧急切断阀，紧急切断阀应完好有效，操作方便。 |
| 20 |  |  | 储罐液位显示正常，有最高和最低液位报警和连锁装置。 |
| 21 |  |  | 储罐组防液堤应完好无损，堤内应设有集液池，堤内和池内应无积水和杂物。 |
| 22 |  |  | 储罐罐体应定期检验，储罐基础应稳固，每年应检测储罐基础沉降情况，沉降值应符合安全要求；立式储罐还应定期监测垂直度，防止储罐倾斜。 |
| 23 | 工艺设备、管道 | 设备完好、无锈蚀、无泄漏，运行正常。 | 管道应定期检验，外表完好无损，无腐蚀、燃气泄漏现象，外表防腐涂层完好，有色标和流向标识。 |
| 24 |  |  | 加臭装置应完好，加臭量符合规范要求。 |
| 25 |  |  | 气化器的运行应平稳，无异常响声、异常结霜、天然气泄漏及异常振动等现象。 |
| 26 |  |  | 流量计、调压装置等设备外表完好无损，无油污、无腐蚀锈迹等现象；无燃气泄漏情况。 |
| 27 |  |  | 过滤器应定期排污和清洗。 |
| 28 |  |  | LNG管道保温层应完好无损，管道表面无异常结冻现象。 |
| 29 | 安全附件、仪表 | 安全附件定期维护检验，仪表运行正常。 | 管道和设备上的阀门应定期维护，无损坏现象。阀门应悬挂开关标志牌。 |
| 30 |  |  | 爆炸危险区域内的电气设备选型及其线路布设均应符合相应要求。 |
| 31 |  |  | 压力表应完好，在检定周期内；最高允许工作压力位置用红线标记；压力表与设施之间的阀门应全开。 |
| 32 |  |  | 安全阀外观应良好无损，在校验周期内；安全阀与设施之间的阀门应全开。 |
| 33 |  |  | 仪表及控制系统应运行稳定，显示、累加和记录功能正常，报警和联锁系统可靠。 |
| 34 | 安全设施 | 消防设施、器材可靠有用、定期维护，防雷、防静电设施及可燃气体检测装置有效，供配电系统运行正常。 | 消防水池水位应保持在规定的高度；水质应良好，无漂浮物和油污。 |
| 35 |  |  | 消防泵房应清洁干燥，无杂物堆放。消防泵能正常运行，无漏水现象。消防水压能达到设计要求。 |
| 36 |  |  | LNG储罐喷淋装置无阻塞现象。站内消防栓能正常开启，消防水管、水枪、接合器和扳手等器材应齐全完好，按规定摆放。 |
| 37 |  |  | 灭火器材配置符合规定要求，落实“三定”措施，在有效期内，有定期检查记录。 |
| 38 |  |  | 可燃气体检测装置应灵敏可靠，并且每年应进行一次检定。 |
| 39 |  |  | 防雷、防静电设施应完好，每半年检测一次，保证完好有效。 |
| 40 |  |  | 供配电系统运行应正常，控制系统和应急照明等重要用电设施应达到二级负荷的要求。采用自备发电机的，发电设备应完好可用。 |

液化石油气储配站检查要求

| 序号 | 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 规章制度 | 1、应建立健全各项管理制度、设备岗位操作规程。 2、安全管理网络清晰、责任明确；配置专职安全生产管理人员；层层落实安全责任制。 3、站区工艺流程图、平面布置图、主要岗位责任制、安全操作规程、应急处置措施须上墙。 4、应制定各类事故应急预案。 5、应有设备、管道及相关附件的技术资料档案台帐。 6、应有各项安全生产运行、安全管理等记录。 |
| 2 |  | 总体布置 | 1、站内燃气设施与站外建、构筑物的防火间距应符合《液化石油气供应工程设计规范》及《建筑设计防火规范》的要求。 2、站区非燃烧实体围墙应完好，无破损，并设有周界报警装置。生产区非燃烧实体围墙高度应不低于2m。 3、站内建、构筑物的布置符合安全要求，无违章搭建现象。 4、站内道路路面应有必要的交通标志；消防通道应保持通畅。 5、临近道路路边的设备和管线应设有防撞装置或采取防撞措施。 6、生产区内严禁有地下和半地下建（构）筑物。 7、生产区和辅助区至少应各设有1个对外出入口，当液化石油气储罐总容积超过 1000m³时，生产区应设有2个对外出入口，其间距不应小于50m，对外出入口宽度不应小于 4m。 |
| 3 | 生产管理 | 装卸管理 | 1、LPG槽车应停靠在指定车位，应配备防车辆移动设施，装卸过程应监护到位。 2、装卸柱防静电接地线的金属接触部位无腐蚀现象，接地电阻值符合规定，装卸前接地线必须与槽车有效连接。 3、装卸软管应完好无损，装卸软管上的快装接头与软管之间的阀门启闭应灵活。软管应定期检查维护，有检查维护记录。装卸管段上设置有拉断阀。 |
| 4 | 生产管理 | 气瓶灌装 | 1、充装秤、检斤秤应检定合格并在有效期内。 2、气瓶应按规定定期进行检验，检验合格后方可继续使用。灌装前应对气瓶进行检查，不得充装超期未检、无本企业标识、严重腐蚀、损坏、不合格的钢瓶。 3、灌装间应设有残液倒空和回收装置。 4、灌瓶作业线上应设置检漏装置或采取检漏措施。 5、气瓶灌装后应进行检漏、检斤、塑封，并粘贴安全警示标志。 6、灌瓶间和瓶库内的气瓶应按实瓶区、空瓶区、待检瓶区分组摆放。15 kg和15kg以下气瓶不得超过两层，50 kg气瓶应单层摆放。实瓶摆放不宜超过6排，并留有不小于800 mm 的通道 7、应建立钢瓶充装销售信息管理系统。 |
| 5 | 设备管理 | LPG储罐 | 1、储罐罐体应完好无损，无严重锈蚀现象，无漏气现象。 2、储罐液相出口管和气相管应设置紧急切断阀。 3、储罐液位显示正常，有标注最高和最低液位安全警示标志线。储罐压力表应用红色标记最高工作压力，应设置远传显示的液位计、压力表，且应设置液位上、下限报警装置和压力上限报警装置。应设置温度计。 4、储罐区地面无破损、防液堤完好无损，高度为1m。堤内应无积水和杂物。 5、储罐区设有水封装置，水位应正常，水封井内不得有杂物。 6、储罐钢梯和平台稳固，栏杆完好，无严重锈蚀现象。 |
| 6 |  | 工艺、设备、管道及附件、仪表 | 1、压力容器、压力管道应定期检查维护、检验。 2、压缩机和烃泵的运行应平稳，无液化石油气泄漏及异常振动等现象。备用压缩机和备用烃泵应能良好运行。 3、压缩机室内应整洁卫生，不得堆放杂物。 4、压缩机和烃泵的转动部件外部应设置完整的防护罩。 5、过滤器应定期排污和清洗。 6、管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道穿墙处有套管，套管与管道空隙处用难燃柔性材料填实，管道应有色标和流向标识。无燃气泄漏现象。 7、法兰连接紧密，无燃气泄漏现象，少于5个螺栓的法兰或电阻值大于0.03Ω时，法兰两侧 |
| 6 | 设备管理 | 工艺、设备、管道及附件、仪表 | 有金属跨接。 8、管道和设备上的阀门应定期维护，无损坏现象。阀门应悬挂开关标志牌。 9、压力表应完好，在检定周期内；最高允许工作压力位置用红线标记；压力表与设施之间的阀门应全开。 10、安全阀外观应良好无损，在校验周期内；安全阀与设施之间的阀门应全开。安全阀应设置放散管，放散管管口高度应符合要求。 11、仪表及控制系统应运行稳定，显示、累加和记录功能正常，报警和联锁系统可靠。 |
| 7 | 设备管理 | 安全设施 | 1、出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌。 2、生产区入口处安装有人体静电消除装置。 3、爆炸危险区域内的电气设备选型及其线路布设均应符合有关规定要求。 4、可燃气体检测装置应灵敏可靠，并且每年应进行一次检定。报警信号能送达至有人值守的控制室或值班室。 5、防雷、防静电设施应完好，每半年检测一次，保证完好有效。 6、生产区正常情况下禁止车辆进出，车辆确需进入时，必须安装阻火器。 7、充装台、生产区出入口等重点部位应安装视频监控，视频录像保存90天。 8、站内应配备必要的应急救援器材，应设有直通外线的应急救援电话，保证完好有效。 9、供配电系统运行应正常，消防水泵及消防应急照明达到二级负荷的要求。采用自备发电机的，发电设备应完好可用。 10、变配电室的地坪宜比周围地坪相对提高，应能有效防止雨水的侵入。 11、配电房入口处应设有“配电重地、闲人免进”的警示标志，变压器门外侧应设有“高压、危险、止步”的警示标志。 12、配电室的门必须向外开，门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭。与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。 13、电缆沟上应有完好的盖板盖住。 14、变配电室、消防水泵房应设有应急照明设备， 且应完好有效。 |
| 8 | 安全管理 | 人员管理 | 1、应落实门禁制度，严格外来人员和机动车辆进出站管理；落实设备和岗位的定时巡检制度，场站保卫和巡逻检查工作，有巡查记录。 2、工作人员应佩带工作卡，按规定配备并正确穿戴劳动防护用品。 |
| 9 |  | 安全培训教育 | 应定期组织员工安全教育；特殊岗位操作人员应持证上岗；新员工进行“三级安全教育”。 |
| 10 |  | 安全检查及隐患处置 | 1、应建立并实施交接班安全检查、安全员日常检查、主要负责人综合性检查、季节性及节假日前后安全检查工作。 2、应建立事故隐患台账，制定整改措施，落实整改责任人和期限，整改后应复查。 |
| 11 | 消防与应急管理 | 应急管理 | 建立场站应急管理小组，小组各成员有明确的任务和职责。 有抢险应急器材配备及存放地点清单，应急器材按规定或使用说明书的要求定期进行检查、维护、保养或测试，有相应记录。例如阻燃服、空气呼吸器、橡胶耐油手套、防爆照明等。 定期开展应急预案演习，有完善方案、演练过程及检讨等记录。演练中发现问题、内外部人员、生产设备发生重大变化时，及时更新预案。 4.反恐怖防范措施应符合城镇燃气行业反恐怖工作标准。 |
| 12 |  | 消防管理 | 设置有入站须知、安全警示标志、站区平面图（含消防设备分布图、疏散路线指示）、危险源简介、应急处理措施、应急电话等展示。 醒目位置适当张贴、悬挂、展示安全宣传、消防警示标语。 3、消防水池水位应保持在规定的高度；水质应良好，无漂浮物和油污。 4、消防泵房应设置应急照明，空间保持清洁干燥，无杂物堆放。消防泵能正常运行，无漏水现象。消防水压能达到设计要求。 5、LPG储罐喷淋装置无阻塞现象。站内消防栓能正常开启，消防水管、水枪、接合器和扳手等器材应齐全完好，按规定摆放。 6、灭火器材配置符合规定要求；灭火器落实“三定”措施，在有效期内，有定期检查记录。 |

瓶装液化石油气供应站检查要求

| 序号 | 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 规章制度 | 1．建立安全管理制度，岗位职责，规范化服务实施细则，设备管理制度。 2．醒目位置悬挂站点标牌、《供应许可证》、《营业执照》、监督台、价格表等有关证件。 3．岗位职责、安全操作规程和应急处置措施须上墙。 4．安全管理网络清晰、责任明确；配置专职安全生产管理人员；层层落实安全责任制。 5．平面布置图、主要岗位责任制、安全操作规程、应急处置措施须上墙。 6．应制定各类事故应急预案。 |
| 2 |  | 总体布置 | 1．站内瓶库与建、构筑物及道路的防火间距应符合《液化石油气供应工程设计规范》的要求。 2．一、二级供应站四周围墙应完好，无破损，并按规范设置安全防护措施。 3．站内建、构筑物的布置符合安全要求，无违章搭建现象。 4．消防通道应保持通畅。 |
| 3 | 生产管理 | 站区管理 | 1．出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌，无模糊、损坏现象。 2．一级、二级站非营业时间有人值守。非营业时间无人值守的三级站瓶库存有液化石油气钢瓶时，应设置远程无人值守安全防护系统。 3．瓶库入口处应安装有人体静电消除装置。 4．工作人员进入瓶库的人员严禁携带非防爆型电子设备和火种。 5．除液化石油气专用运瓶车外，其他机动车辆确需进入站区时有登记并安装阻火器。严格外来人员进出站管理。落实场站保卫和巡逻检查工作。 6．液化石油气钢瓶不得露天存放。 7．站内应配备必要的检漏、维修和堵漏工具等应急救援器材，值班室应设有直通外线的应急救援电话，保证完好有效。 |
| 4 | 生产管理 | 瓶库管理 | 1．瓶库为单层建筑，不得设置在非地下或半地下室内。无潮湿或腐蚀性环境，不得堆放无关物品。 2．瓶库与毗连建筑之间为无门、窗洞口实体墙。 3．瓶库自然通风口距室内地面宜小于0.2m，通风口总有效面积不应小于该房间地面面积的3%，门窗应向外开。 4．瓶库耐火等级不应低于二级，地面应采用撞击时不产生火花的面层。 5．实瓶存量不超过供应许可证上核准的规模。 6．瓶库应标明空瓶、实瓶区域，钢瓶分区存放、堆放整齐；15 kg 和 15 kg以下气瓶不得超过两层，50 kg 气瓶应单层摆放，留有检查通道。 7．气瓶瓶貌清洁，严禁超期未检、无本企业标识、无塑封、漏气、附件标志不全、不合格实瓶。 8．电气设备选型及其线路布设均应符合防爆要求。 9．可燃气体检测装置应灵敏可靠，并且每年应进行一次检定。报警系统的指示报警设备集中设置在值班室。 10．防雷、防静电设施应完好，定期检测，保证完好有效。 |
| 5 |  | 供应服务管理 | 1．向用户公开营业时间服务电话，监督投诉电话，抢修电话。 2．开户时，向用户提供安全用气手册，宣传安全用气常识，应与用户签订合同明确双方的权利和义务。 3．送气工应送瓶到位，按安全规程操作。 4．配备有检漏、维修和堵漏工具。 5．建立用户“实名制”管理档案（有条件的，逐步实行计算机管理）、入户安全检查档案。 6．建立实瓶入库验收、出站记录，安全服务自查、学习、值班记录，瓶装销售实名制台帐及报表，钢瓶可追溯信息完整。 7．应定期组织员工安全教育；从业人员应持证上岗，熟知安全知识，会实际操作。 8．工作人员应佩带工作卡，按规定配备并正确穿戴劳动防护用品。 |
| 6 | 安全管理 | 人员管理 | 1．应落实门禁制度，严格外来人员和机动车辆进出站管理；落实设备和岗位的定时巡检制度，场站保卫和巡逻检查工作，有巡查记录。 2．工作人员应佩带工作卡，按规定配备并正确穿戴劳动防护用品。 |
| 7 |  | 安全培训教育 | 应定期组织员工安全教育；特殊岗位操作人员应持证上岗；新员工进行“三级安全教育”。 |
| 8 |  | 安全检查及隐患处置 | 1．应建立并实施交接班安全检查、安全员日常检查、主要负责人综合性检查、季节性及节假日前后安全检查工作。 2．应建立事故隐患台账，制定整改措施，落实整改责任人和期限，整改后应复查。 |
| 9 | 消防与应急管理 | 应急管理 | 建立场站应急管理小组，小组各成员有明确的任务和职责。 有抢险应急器材配备及存放地点清单，应急器材按规定或使用说明书的要求定期进行检查、维护、保养或测试，有相应记录。例如阻燃服、空气呼吸器、橡胶耐油手套、防爆照明等。 定期开展应急预案演习，有完善方案、演练过程及检讨等记录。演练中发现问题、内外部人员、生产设备发生重大变化时，及时更新预案。 4.反恐怖防范措施应符合城镇燃气行业反恐怖工作标准。 |
| 10 |  | 消防管理 | 设置有入站须知、安全警示标志、站区平面图（含消防设备分布图、疏散路线指示）、危险源简介、应急处理措施、应急电话等展示。 醒目位置适当张贴、悬挂、展示安全宣传、消防警示标语。 3．灭火器材配置符合规定要求；灭火器落实“三定”措施，在有效期内，有定期检查记录。 |

燃气汽车加气站检查要求

| 序号 | 项目 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 规章制度 | 应建立健全各项管理制度、设备岗位操作规程。 安全管理网络清晰、责任明确；配置专职安全生产管理人员；层层落实安全责任制。 站区工艺流程图、平面布置图、主要岗位责任制、安全操作规程须上墙。 应制定各类事故处理预案，定期演练，演练要有记录。 应有设备、管道及相关附件的技术资料档案台帐。 |
| 2 |  | 总体布置 | 站内燃气设施与站外建、构筑物的防火间距应符合《城镇燃气设计规范》、《建筑设计防火规范》、《汽车加油加气加氢站技术标准》的要求，站内燃气设施之间的防火间距应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》的要求。 周边应设置围墙，围墙的设置应符合现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》的相关规定要求。 站内建、构筑物的布置符合安全要求，无违章搭建现象。 车辆入口和出口应分开设置，道路路面应有必要的交通标志；消防通道应保持通畅。 临近道路路边的设备和管线5m范围内有车辆可能经过时，应设有防撞装置或采取防撞措施。 加气站作业区内，不得有“明火地点”和“散花火花地点”。 |
| 3 | 生产管理 | 装卸管理 | 装卸区与罐车停放位置之间设有防撞装置，固定车位有明确标识线。 卸料作业时，罐车轮胎前后放置合适三角木，静电接地和车辆指示牌。装卸作业时，车头前设置装卸车作业警示牌，并有专人监护，司机不能离站。 卸车区装卸低温软管的放置符合规定：装卸结束后的低温软管处于自然伸缩状态，放置合理，常温下接口采取封堵措施。 连接槽车的卸液管道上应设置切断阀和止回阀,气相管道上应设置切断阀。 装卸车用导静电接地线各连接处牢固，连接夹导电性能良好，无锈蚀、松动现象。 灭火器材配置数量足够。 |
| 4 | 生产管理 | 加气管理 | 加气机不得设置在室内；加气区域醒目位置设置安全警示标识和警示牌。 加气岛与外来加气车辆停放位置之间设有防撞装置，且有明确警示线。 加气机的加气软管上设安全拉断阀，功能正常；有泄漏报警装置，探头高度符合要求，在校验有效期内。 加气机及辅助设备维护保养良好，无腐蚀、泄漏，加气机有定期检定记录，在检定周期内。 加气车辆进站前无关人员在指定区域等待，充装过程中，严禁车内载人。 |
| 5 |  | 泄漏报警 | 设有泄漏报警系统，现场泄漏探头高度、距离符合要求，检查泄漏报警装置定期检测记录，在有效期内，自检正常报警。 |
| 6 |  | 腐蚀检查 | 工艺设备腐蚀检查，站内工艺管道、阀门、设备、设施保养良好。 |
| 7 |  | 隐患管理 | 建立隐患登记管理台账，对隐患及时上报，确定整改措施、期限及负责人，内容完整，流程清晰。 |
| 8 |  | 作业行为 | 员工作业规范，检查员工劳保用品穿戴使用规范，按操作规程作业，全过程无不安全行为。 |
| 9 | 设备管理 | 压缩装置（CNG部分） | 压缩机正常工作，无异常响声、部件过热、天然气泄漏及异常振动等现象。压缩机排气压力不应大于 25.0MPa（表压），各级冷却后的排气温度不应超过 40℃。 压缩机进口管道上应设有手动和电动（或气动）控制阀门；出口管道上应设有安全阀、止回阀和手动切断阀；安全阀放散管管口应高出建筑屋2m以上，且距地面不应小于 5m。 |
| 10 |  | 储气井（CNG部分） | 储气井应设置排污装置、压力监测装置和安全放散装置。 储气井进、出气管道上应设置根部切断阀，独立工作储气井的进、出气管道和成组工作储气井的进、出气总管道应设置操作用切断阀和紧急切断阀。排污管道应设置根部切断阀和操作用切断阀。 |
| 11 | 设施管理 | LNG储罐（LNG部分） | 储罐罐体应完好无损，无变形裂缝现象，无严重锈蚀现象，无珠光砂泄漏或燃气漏气现象，真空度符合安全要求，无异常结冻现象。 液化天然气储罐的进、出液管必须设有紧急切断阀，紧急切断阀应完好有效，操作方便。 储罐液位显示正常，并有远传功能，有最高和最低液位报警和连锁装置。 储罐防液堤应完好无损，堤内应设有集液池，堤内和池内应无积水和杂物。 储罐区安装有可燃气体检测装置。储罐有压力表，压力正常。 储罐基础应稳固，每年应检测储罐基础沉降情况，沉降值应符合安全要求；立式储罐还应定期监测垂直度，防止储罐倾斜。 储罐罐体应定期检验，检验合格后方可继续使用。 |
| 12 |  | 其他设备 | 管道外表应完好无损，无腐蚀迹象，外表防腐涂层应完好，管道应有色标和流向标识。无燃气泄漏现象。 防雷、防静电装置状况良好，接地装置无损伤、腐蚀，连接牢固，配置适当，每年两次对防雷、防静电装置进行检测并有合格报告。 有泄漏报警仪、安全阀、压力表台账及检定证书，并在有效期内有远传监控仪表台账及检定证书如温度、压力、差压、液位等变送器。 配电房入口处应设有“配电重地、闲人免进”的警示标志，变压器门外侧应设有“高压、危险、止步”的警示标志。 配电室的门必须向外开，门、窗关闭应密合；电缆孔洞必须用绝缘油泥封闭。与室外相通的窗、洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。电缆沟上应有完好的盖板盖住。 站内变配电室、控制室、加气柱及卸气柱等应设置应急照明，应急照明设施完好。 |
| 13 | 安全管理 | 人员管理 | 从事场站特种设备操作类作业应经相关部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。 工作人员应佩带工作卡，按规定配备并正确穿戴劳动防护用品。 |
| 14 | 安全管理 | 安全培训教育 | 查看三级安全教育培训台账，培训学时达到要求，签字齐全，考试合格上岗。操作人员转岗以及离岗6个月以上员工，应进行部门、班组级安全教育培训，考试合格后上岗。 |
| 15 |  | 安全检查及隐患处置 | 应建立并实施交接班安全检查、安全员日常检查、主要负责人综合性检查、季节性及节假日前后安全检查工作。 应建立事故隐患台账，制定整改措施，落实整改责任人和期限，整改后应复查。 |
| 16 | 消防与应急管理 | 应急管理 | 建立场站应急管理小组，小组各成员有明确的任务和职责。 有抢险应急器材配备及存放地点清单，应急器材按规定或使用说明书的要求定期进行检查、维护、保养或测试，有相应记录。例如阻燃服、空气呼吸器、橡胶耐油手套、防爆照明等。 每年至少执行一次场站应急预案演习，有完善方案、演练过程及检讨等记录。演练中发现问题、内外部人员、生产设备发生重大变化时，及时更新预案。 4.反恐怖防范措施应符合城镇燃气行业反恐怖工作标准。 |
| 17 |  | 消防管理 | 设置有入站须知、安全警示标志、站区平面图（含消防设备分布图、疏散路线指示）、危险源简介、应急处理措施、应急电话等展示。 醒目位置适当张贴、悬挂、展示安全宣传、消防警示标语。 消防设施、灭火器材配置符合规定要求；灭火器落实“三定”措施，在有效期内，有定期检查记录。 |

四、渔业船舶检查要点

一、市、县人民政府

1.渔港、渔船安全设施设备的资金投入；

2.定期组织有关部门对渔业船舶安全生产实施监督检查、专项整治及隐患排查治理；

3.渔业安全监管执法队伍建设。

二、乡（镇）人民政府、街道办事处

1.实施渔业船舶日常安全检查、督促整改安全隐患；

2.督促船东船长依法办理渔业船舶相关证件（书）；

3.负责乡镇渔业船舶修造的源头管理工作。

三、村（居）民委员会

1.了解掌握渔业船舶安全动态、督促整改安全隐患；

2.及时报告并协助制止非法建造和改造渔业船舶；

3.督促各渔业村或渔业公司组织渔船编队编组出海生产，并加强监督检查。

四、渔业行政主管部门及其所属监督检验机构

1.“三年行动”、“商渔共治”、“三无船舶”以及年度工作部署计划等工作落实情况；

2.基层大队、中队一线执法人员在编在岗情况；

3.组织渔业船员上岗技能培训、考试和发证情况；

4.渔业船舶重大安全风险防范化解工作推进情况；

5.渔业船舶安全隐患排查监督检查情况；

6.渔业船舶进出渔港报告制度落实情况。

五、渔业船舶生产经营主体

1.执行安全生产规章制度和安全操作规程；

2.依法配备船员、落实船长及其它船员的安全岗位职责；

3.依法办理渔业船舶相关证书（检验、国籍和捕捞证书等），并保证证书有效；

4.落实消防、救生、信号、安全救助终端、渔业船舶自动识别系统船载终端等安全设备资金的投入；

5.定期对渔业船舶及安全设备进行检查，确保渔业船舶处于适航状态。

六、渔业船舶安全检查

（一）船舶不适航

1.拆除或故意屏蔽、关闭北斗示位仪等渔船安全终端；

2.擅自擦写篡改电台识别码，AIS等渔业无线电设备信息未登记备案，“船码不符、一船多码”等行为；

3.通讯、救生、消防、信号等安全设备配备不齐不足、未规范安装或放置；

4.擅自改变作业类型；

5.未取得渔船检验证书或检验证书过期。

（二）船员不适任

1.无适任船长；

2.未按规定配备齐全其他职务船员；

3.普通船员未持证上岗作业；

4.人证不符。

（三）制度不落实

1.未落实进出港报告制度；

2.未落实编队出海生产制度；

3.未落实值班瞭望制度。

五、危化品检查要点

一、政府及部门

1.危化品安全风险集中治理开展情况，属地政府安委会是否制定实施方案或措施清单。

2.大型油气储存基地（全省共6家，分布在福州、厦门、泉州和莆田）、化工园区(全省共25个化工园区，福州、泉州各2个，三明9个，南平5个，龙岩4个，漳州、莆田和宁德各1个）、高危细分领域（涉及硝化、光气化、硝酸铵生产企业、氟化、苯乙烯等）、双预防机制、油气管道（福州、厦门、泉州、莆田、漳州和龙岩）等专项整治开展情况。

二、危化品生产经营企业

1.危化品企业安全生产责任制是否按新安法进行修订完善。

2.危化品三年安全专项整治行动落实情况；是否开展安全生产标准化“回头看”，安全生产标准化是否有效运行；安全生产管理制度和安全操作规程制定和执行情况。

3.安全管理机构设置情况，“三项岗位”人员持证情况，主要负责人、分管安全负责人和专职安全管理人员等学历提升情况,新员工和转岗人员安全培训情况。

危化品安全专项整治三年行动学历提升要求：自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”（重大危险源、重点监管危险工艺和重点监管危险化学品）生产装置、储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的“两重点一重大”的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。

4.动火、有限空间等特殊作业审批管理情况（《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2022）；危化品发货装载环节“四必查”落实情况。

四必查：即在充装或者装载货物前，查验车辆是否具有有效行驶证和营运证；驾驶人、押运人员是否具有有效资质证件；运输车辆是否在检验合格有效期内；所充装或者装载的危险货物是否与危险货物运单载明的事项相一致；所充装的危险货物是否在罐式车辆罐体的适装介质列表范围内。

5.安全隐患排查治理和安全风险管控落实情况；是否开展安全隐患自查自纠，安全隐患治理台帐是否体现“五定”（定措施、定责任、定时限、定资金、定预案），隐患整改是否落实闭环。

重大隐患20条判断标准：

一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

二、特种作业人员未持证上岗。

三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统（sis)。

六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。

九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

十七、未制定操作规程和工艺控制指标。

十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产;国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证;新建装置未制定试生产方案投料开车;精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。

二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

6.危化品重大危险源包保责任制落实情况、监测监控情况和安全设施运行与完善情况。

包保责任制：取得安全许可的危险化学品企业认真落实安全生产主体责任，明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人，从总体管理、技术管理、操作管理三个层面实行安全包保。危化品企业应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。

7.涉及“两重点一重大”企业自动化控制系统和可燃有毒气体浓度检测报警系统设置、运行和维护情况。

8.应急预案、岗位处置方案演练和评审情况。

六、矿山检查要点

- 安全管理方面检查内容

- 规章制度方面

1.矿山企业是否制定从法人代表、主要负责人、矿长直至一线从业人员的全员安全生产责任制；

2.矿山企业是否制定安全生产规章制度和岗位安全安全操作规程。

- 机构人员方面

1.矿山企业是否设置安全管理机构，明确主要负责人和安全管理人员；

2.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗。

- 安全投入方面

1.企业是否按照标准提取安全生产费用；

2.企业安全生产费用使用是否建立科目台账。

- 教育培训方面

1.新入职员工是否经厂级、车间、班组三级培训教育，培训学时不少于72学时，是否经考试合格；

2.复工复产是否组织全员进行安全培训教育；

3.企业是否制定2022年度安全教育培训计划，明确每个月培训内容、培训对象，是否按照培训计划组织实施日常培训工作；

4.是否对劳务派遣人员进行统一安全培训教育。

- 隐患排查方面

1.矿山企业主要负责人每月是否组织开展对表安全检查；

2.排查出的隐患是否下达整改文书，是否落实闭环整改。

- 风险管控方面

1.企业是否制定安全风险管控台账；

2.是否在一线作业场所进行风险公告；

3.是否组织各岗位员工进行风险培训教育。

- 外包工程方面

1.承包单位是否具有采掘施工安全生产许可证；

2.发包单位和承包单位是否签订外包工程安全管理协议；

3.项目部管理人员、技术人员、特种作业人员是否为上级法人单位的正式职工，签订劳动合同、缴纳社会保险。

- 应急管理方面

1.是否编制应急救援预案；

2.应急救援预案是否经应急管理部门备案；

3.是否根据预案，每半年组织一次现场处置方案演练。

- 打非治违方面

1.无采矿证和安全生产许可证，组织非法生产建设；

2.矿山建设项目安全设施设计是否经审查批准。

- 专项检查内容

- 煤矿

1.是否明确地方政府安全包保责任人，并按照包保制度履职；

2.主要通风机、主提升机、钢丝绳、空压机、主排水泵是否经检测检验合格；

3.是否进行瓦斯等级、煤层自然倾向性、煤尘爆炸危险性鉴定；

4.是否建立煤矿领导带班下井制度，填写带班记录，公示上月领导带班表下井完成情况；

5.是否建设煤矿“电子封条”。

- 金属非金属露天矿山

1.现场检查台阶高度、台阶角度和平台宽度是否符合设计，一般情况台阶式开采生产台阶高度不大于15米，角度不大于75度，平台宽度不小于30米；

2.查阅实测图，检查爆破警戒范围内是否存在建构筑物；

3.现场检查排土场上部是否设置截水沟，下部是否设置拦截坝。

- 金属非金属地下矿山

1.是否明确地方政府安全包保责任人，并按照包保制度履职；

2.是否配备专职的矿长、总工、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长，具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。是否配备采矿、地质、测量、机电专业技术人员，具有相关专业中专以上学历或中级以上技术职称；

3.有外包工程的，承包单位项目部是否配备采矿、地质、测量、机电专业技术人员。项目部负责人和专业技术人员是否具有矿山相关专业中专以上学历或中级以上职称；

4.是否落实领导带班下井制度，填写带班记录，公示本月领导带班计划和上月领导带班完成情况；

5.是否建立人员定位系统、监测监控系统和通信联络系统，并且运行正常；

6.主要通风机、主提升机、钢丝绳、空压机、主排水泵是否经检测检验合格。

- 尾矿库

1.是否明确地方政府安全包保责任人，并按照包保制度履职；

2.是否建立尾矿库在线监测系统，并且运行正常；

3.汛前是否对尾矿库排洪系统进行安全检查。

# 七、消防安全检查要点

- 高层民用建筑消防安全检查要点提示（五加一查）

（一）建筑管理检查

1.是否落实消防责任制，明确消防安全管理机构，明确高层建筑专职消防安全经理人或“楼长”制度（每幢建筑明确一名消防安全楼长），并在建筑显著位置公示其姓名、职务和消防安全管理职责，作出安全履职承诺。

2.多产权管理使用单位是否明确各方安全管理责任，是否确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、消防设施和消防车通道等进行管理。

3.是否建立高层建筑日常巡查、防火检查和设施设备维护保养制度，并落实到位；设有自动消防设施的，是否建立定期维护保养制度，委托具备从业条件的第三方服务机构定期对消防设施进行检测和维护保养。

4.电动自行车管理是否规范，是否在公共走道、楼梯间、门厅违规停放电动车；是否规范设置集中充电场所。

5.是否建立微型消防站，具备“早发现、早处置”的扑救初起火灾能力。

6.对发现的消防问题，是否安排整改资金，落实整改。

7.设有消防控制室的，是否落实符合相应资格持证上岗和24小时值班制度。

8.是否落实高层公共建筑每半年、高层住宅建筑每年至少组织一次消防安全培训、疏散演练。

（二）建筑防火及消防设施检查

9.避难层（间）是否堆放杂物或擅自改变用途，电缆井、管道井等管井是否未独立设置、设置不符合要求、堆放杂物或防火封堵、分隔不到位。

10.商住混合体建筑防火分区是否符合消防安全要求，是否存在被擅自拆除、占用、改动等情况。

11.是否在公共走道、楼梯间、门厅违规停放电动车；是否按规定设置集中停放点和具有定时充电、自动断电等功能的充电设施。

12.建筑消防设施是否故障、损坏、瘫痪，室内消火栓系统和自动喷水灭火系统是否无水或压力不足。

13.疏散通道、安全出口或疏散楼梯是否被占用、堵塞、封闭或设置形式不符合标准。

（三）建筑电气、燃气检查

14.消防用电负荷是否不符合要求，电气线路乱拉乱接或敷设不符合规范；电气设备容量负荷超标或安装不规范。

15.可燃气体燃料是否采用管道供气，是否不符合安全技术标准；公共建筑使用燃气部位是否设置燃气泄漏报警装置和紧急切断装置。

16.是否建立并落实电气、燃气设施设备的日常维护保养、检测、维修制度。

（四）建筑外保温材料检查

17.是否使用保温材料，外保温防护层是否符合规范要求，是否存在封堵不严、破损开裂、脱落、裸露。

18.设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，设置提示性和警示性标识，标示外墙外保温材料的燃烧性能、防火要求。

（五）消防救援场地检查

19.消防车道、消防救援场地是否违规设置高大树木、架空管线、障碍物、停车泊位或影响火灾扑救的广告设施等；是否存在被堵塞、占用的情况。

20.消防车道、消防扑救场地是否按标准逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理。

（六）有关部门推动工作情况检查

21.查阅相关工作记录资料，相关部门是否对该建筑开展过检查或治理、指导。

二、危险化学品重大危险源企业消防安全检查要点提示（七必查）

（一）企业主体责任是否落实到位

1.企业应拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

2.企业应制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并落实。

3.企业应拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。

4.企业应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

5.企业应组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

6.企业应依法建立、管理专职消防队、工艺处置队和微型消防站，定期组织消防业务学习和灭火技能训练。

8.企业应在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

（二）防火间距是否符合要求

9.可燃液体地上立式储罐的固定消防冷却水系统的控制阀门应设在防火提外，并距被保护罐壁不宜小于15m，全压力式、半冷冻式液化烃球罐固定式消防冷却水管道的控制阀应设在防火提外，距被保护罐壁不宜小于15m。

（三）水源药剂等是否储备充足

10.企业应根据本单位火灾危险特性配备相应的消防装备器材，储备足够的灭火药剂和物资。

11.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，企业应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。

12.在作业场所，应急救援物资应存放在应急救援器材专用柜或指定地点。作业场所应急物资配备应符合GB 30077的要求。

（四）消防设施器材是否完好有效

12.甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动火灾报警按钮，其间距不宜大于100m。

13.工厂消防水池（罐）,应符合下列规定：（1）水池（罐）的总容量大于1000m3时，应分隔成2个，并设带切断阀的连通管；（2）当消防用水池（罐）与生活或生产水池（罐）合建时，应有消防用水不作他用的措施。

14.消防用水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水泡水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。

15.泡沫液储罐上应设置铭牌，并应标识泡沫液种类、型号、出厂日期和灌装日期、有效期及储量等内容，不同种类、不同牌号的泡沫液不得混存；系统中所用的控制阀门应有明显的启闭标志。

16.储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力宜为0.7-1.2MPa。

17.消防用水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求；消防水泵应能手动启停和自动启动。

18.液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵，应设置水喷雾（水喷淋）系统或固定消防用水炮进行雾状冷却保护。

19.液化烃罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。

20.烷基铝类储存仓库应设置火灾自动报警系统，并配置干砂、砂石、D类干粉火火器等灭火设施。

21.石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器，可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》CB 50493的有关规定设置，但其报警信号应接入消防控制室。

22.泡沫灭火及水喷雾系统应满足下列要求：（1）泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态；泡沫液定期更换，有记录；（2）水喷雾系统、水喷淋系统、蒸汽灭火系统等消防设施完好，能随时投用，定期试验。

23.消防栓（炮）是否满足下列要求：（1）消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扣盖、橡胶垫圈齐全完好；（2）消防栓阀门井完好，防冻措施到位；（3）消防炮完好无损、无浪漏，防冻措施落实；消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。

24.消火栓、消防用水泵接合器、消防用水泵房、消防水泵、减压阀、报警阀和阀门等，应有明确的标识。

25.罐区的消火栓应在其四周道路边设置，消火栓的间距不宜超过60m;当装置内设有消防道路时，应在道路边设置消火栓，距被保护对象15m以内的消火栓不应计算在该保护对象可使用的数量之内。

26.消防水泵房和消防控制室应采取防水漆的技术措施。

27.消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

（五）消防车通道是否保持畅通

28.企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行；装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于12000m3的可燃液体罐组应设环形消防车道：可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设置环形消防车道；

29.厂区消防车道净宽度，净空高度应满足消防救援要求。

（六）灭火和应急预案是否修订完善

30.企业应按照GB/T 29639 的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡，参照GB/T38315-2019的要求编制灭火和应急疏散预案，应急预案应符合企业实际。

31.企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进行一次应急预案评估，对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论，及时对应急预案进行修订；小型企业可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

32.企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互教和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

33.企业应制定本单位的应急预案演练计划，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，重大危险源包保责任人应参加预案演练。按计划组织演练，并评价演练效果（评价应急救援面案的充分性和有效性，并形成记录）。

34.企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。

35.消防控制室值班人员应持有中级以上消防设施操作员消防行业特有工种职业资格证书，电气焊等重点工种的人员应具备相应资格。

（七）企业专职消防队、工艺处置队“两支队伍”是否具备应急处置能力

36.企业专职消防队和工艺处置队应定期组织训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备，建立与国家综合性消防救援队联勤联动机制。

37.石油化工企业专职消防队（站）应配备大型泡沫消防车、干粉或干粉-泡沫联用车和不少于2门遥控移动消防炮，遥控移动消防炮的流量不应小于30 l/s.

三、疫情防控涉及重点场所的消防安全检查要点提示（六必查）

参照《消防救援局关于印发疫情防控涉及重点场所消防监督指导服务工作提示的通知》要求，疫情防控背景下的消防安全检查分为远程指导和现场检查。在疫情集中爆发时期或检查对象为防疫风险较高的区域，要优先选择远程指导方式，现场检查应做好个人防护的情况下在医疗部门的指导下开展工作，全面实现消防安全检查工作及时灵活，精准指导，不落下原有监管范围，实现“增量”单位全覆盖，监督指导无盲区，统筹推进经济发展、疫情防控、消防安全三者协调开展。具体检查要点有：

（一）是否结合疫情防控需要落实消防安全主体责任

1.社会单位是否逐级签订消防安全承诺书，自主完善消防安全管理措施，是否做到全员消防安全职责交底到位、消防设施检查测试到位、防火巡查检查到位、用火用电和易燃易爆物品安全管理到位，是否做到员工消防宣传教育培训到位、灭火应急疏散演练到位，是否强化自主管理、定期排查隐患、及时消除风险。

2.社会单位是否落实对重点部位和疫情防控期间需要持续、高负荷的用电、用氧设备的定时巡查。

3.是否落实消防检查和防火巡查，重点查看夜间使用（营业）的单位夜间巡查情况。

4.是否落实用火用电用油用气及酒精等火灾危险性较高的防疫物资的消防安全管理。

5.是否对志愿者、隔离管控人等增量人员按照新入职员工标准开展消防安全培训，组织开展场所熟悉性消防演练。

6.是否会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。

7.是否组织社会单位员工消防培训演练、微型消防站开展训练。

（二）疫情管控期间的安全疏散及灭火救援设施是否满足要求

8.消疏散通道和安全出口是否畅通，对因防疫需要确需关闭的出口，是否落实专人把守并随时能够开启。

9.消防车道、登高操作场地是否被防疫物资、临时隔离帐篷等设施占用。

10.采取疫情管控措施后，是否根据消防车道、登高操作场地、疏散走道、安全出口现状，修订灭火与应急疏散预案，并实时按照预案开展演练。

11.采取远程检查指导的，应指导社会单位定期拍摄反映消防车通道、安全出口、疏散通道等状况的视频，报告安全出口、疏散通道是否畅通，楼梯间是否有杂物，消防车通道是否被占堵。

（三）消防设施是否完好且规范管理

12. 依照各类技术标准，查看消防设施是否完好有效。

13.是否根据疫情管控后的安全疏散情况，调整疏散指示标志、应急照明灯具的设置。

14.是否将可燃、易燃防疫火灾储存在防火分隔要求合规的房间内。

15.因管控需要在安全出口、疏散出口的门加装门禁的，是否能在火灾确认后联动开启。

16.采取远程检查指导的，在结合视频查看的同时，可以查阅维保报告、城市消防远程监控系统数据、询问消防技术服务机构等方式印证。

（四）重点部位是否规范管理

17.查看消防控制室是否落实值班制度，值班人员是否熟悉消防设施操作和应急处置。

18.涉疫物资存放点、锅炉房、配电房、发电机房等重要场室，是否落实管理控制和防火防爆措施。

19.是否落实用火用电用油用气及酒精等火灾危险性较高的防疫物资的消防安全管理，可燃、易燃物资是否超量存放。

20.采取远程检查指导的，通过视频查看当日消防控制室值班记录和其他重点部位管理记录填写情况。可以采取钉钉打卡等方式随机抽查在岗情况。

（五）装修及保温材料是否符合要求

21.洁净病房、洁净手术部等部位以及紧急建设的方舱医院、发热门诊等，夹芯板的芯材燃烧性能是否符合要求。

22.严禁使用易燃、可燃高分子材料装修。

（六）应急准备是否完善

23.微型消防站、专职消防队的人员是否在岗在位，值班制度是否落实。

24.微型消防站、专职消防队的的装备器材、通信保障是否完备。

四、人员密集场所的消防安全检查要点提示（五加一查）

（一）消防安全责任及管理是否落实

1.人员密集场所应逐级落实消防安全责任制，是否明确消防安全责任人、管理人、部门责任人、消防控制室值班员、操作员、保安人员、电气焊、专职消防队、志愿消防队等各级、各岗位消防安全职责，是否确定相应的负责人员。

2.是否健全消防安全管理制度和和消防安全操作规程，消防工作档案是否齐全。

3.是否建立员工上岗前消防安全培训制度，员工在职期间是否至少每半年接受一次培训。抽查消防安全责任人、消防安全管理人等关键人员是否知晓自身消防安全职责、本场所火灾风险、是否掌握消防安全“四个能力”。

4.是否落实每日防火巡查、每月火检查制度。公众聚集场所在营业期间应每2h巡查一次；宾馆、医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园，应组织每日夜间防火巡查，且应至少每2h巡查一次。

5.是否在公共部位的明显位置设置疏散示意图、警示标识等，提示公众对该场所消防违法行为有投诉、举报的义务。

6.公众聚集场所投入使用、营业前是否依法向消防救援机构申请消防安全检查，消防安全承诺登记检查合格。

7.实行承包、租赁或者委托经营、管理时，是否明确各方的消防安全责任，是否对消防车通道、消防车登高操作场地、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施统一管理单位管理。

（二）火灾危险源管理是否到位

8.查用火用油用气情况，是否存在违规使用明火、吸烟、烧香、燃放冷烟花等行为；人员密集场所严禁生产或储存易燃、易爆化学物品，是否存在违规使用瓶装液化石油气、小型液化气炉、油气炉及其他甲、乙类液体燃料等问题；根据需求限量使用，存储量不应超过一天的使用量，并应在不使用时予以及时清除，且应由专人管理、登记；燃料油储罐是否独立设置并采取防火分隔、防止油品流散等措施。

9.查用电情况，是否规范用电安全管理、施工制度，电器产品的安装、使用及其线路的设计、敷设是否符合消防技术标准和管理规定。电气线路、插座是否直接敷设安装在可燃材料上，明敷电气线路是否存在线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸等问题； 是否违规使用电加热茶壶、电磁炉、热水器、微波炉、咖啡机、电饭煲等大功率电器。

10.电动自行车及蓄电池是否违规在室内停放、充电。

11.装修装饰材料是否符合消防技术标准，查看相关证明文件、出厂合格证，检查顶棚、墙面、地面等是否违规采用聚氨酯、聚苯乙烯、海绵、毛毯、木板等易燃可燃材料装修装饰。是否违规设置易燃可燃的仿真植物、氢气球、造型挂件，可燃材料制作的模型上是否直接悬挂、布置电气线路、高温电器设备等。

13.防火分隔材料燃烧性能，是否违规搭建易燃可燃彩钢板建筑；是否存在生产、储存、经营场所与居住场所违规设置在同一建筑物中的“三合一”现象。

14.装修施工作业，施工现场是否按要求设置灭火器等消防器材；现场动火作业是否办理动火审批手续，作业人员是否具有相应资格。施工部位是否采取可靠的防火分隔措施，是否关停或遮挡消防设施；作业场所临时用电线路敷设是否符合要求。抽查施工现场焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，是否对周边可燃物进行清理，是否封堵作业周边孔洞、缝隙，是否明确现场监护人员、落实现场监护措施。

（三）消防设施器材是否完好有效

15.设置建筑消防设施的人员密集场所是否每年进行一次建筑消防设施联动检查，每月进行一次建筑消防设施单项检查。

16.查看相关维保记录和检测报告，是否由具备从业条件的机构和执业人员实施，现场抽查核对消防设施维保记录和检测报告是否真实有效，发现问题是否落实整改。

17.检查消防控制室是否落实两人值班及符合相应资格持证上岗制度，消防控制设备是否正常运行，现场模拟火警，测试消防控制室值班人员是否掌握“119”报警要求，是否熟悉消防设施设备操作，是否掌握应急处置程序要求，是否熟练使用应急广播通知人员疏散。

18.抽查室内外消火栓标志是否醒目、清晰，张贴操作说明；室内消火栓箱不应上锁，水带、水枪、消火栓、消火栓启泵按钮等配件应齐全；检查是否能正常供水、各接口处无渗漏。

19.抽查自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统功能是否正常，根据记录火警、故障等信息，核实单位开展消防设施设备维护保养情况。

（四）安全疏散是否符合要求并保持畅通

20.安全出口、疏散通道是否占用、堵塞、封闭，安全出口、疏散通道处设置的门禁系统在火灾时是否可以正常开启，是否在显著位置设置安全出口标识和使用提示，发生火灾时顾客及员工是否可以及时选择安全的疏散路线逃生。

21.常闭式防火门是否处于关闭状态，常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能。

22.安全出口、疏散门不得设置门槛或其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶；建筑每层外墙的窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏，确需设置时，应能从内部易于开启。

23.疏散应急照明、疏散指示标志是否完好、有效；发生损坏时，应及时维修、更换。公共场所各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，疏散指示图上应标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明。

（五）应急处置是否完备

24.是否根据有关法律法规和实际需要建立专职消防队或志愿消防队，志愿消防队员的数量不应少于本场所从业人员数量的30%。志愿消防队白天和夜间的值班人数应能保证扑救初起火灾的需要。

25.是否制定灭火和应急疏散总预案，明确火灾现场通信联络、灭火、疏散、救护、保卫等任务的负责人，明确火警处置、应急疏散组织、扑救初起火灾的程序和措施。

26.随机拉动测试，检验灭火应急疏散预案的实用性和可操作性，是否能够快速响应扑救初起火灾、组织人员疏散。

27.宾馆、商场、公共娱乐场所是否至少每半年组织一次消防演练；其他场所，是否至少每年组织一次。

（六）特定场所的消防安全措施是否落实到位

1.商业综合体、商场超市

（1）大型商业综合体应完成消防安全管理达标建设，按照规定组建消防安全管理团队和应急处置团队，强化自我管理。

（2）设置在商场、市场内的中庭不应设置固定摊位，放置可燃物等。

（3）置于商场内的库房应采用耐火极限不低于3.00h的隔墙与营业、办公部分完全分隔，通向营业厅的开口应设置甲级防火门。

（4）商场内的柜台和货架应合理布置，营业厅内疏散通道及疏散走道的地面上应设置保持视觉连续的疏散指示标志厅内任一点至最近安全出口或疏散门的直线距离不宜大于30m，且行走距离不应大于45m。安全疏散路线不应穿越仓库、办公室等功能性用房。

（5）营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。敞开式的食品加工区，应采用电加热器具，严禁使用可燃气体、液体燃料。

（6）防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品，并应用黄色标识线划定范围。

2.公共娱乐场所

（1）公共娱乐场所的每层外墙上应设置外窗（含阳台），间隔不应大于20.0m。每个外窗的面积不应小于1.0㎡，且其短边不应小于1.0m，窗口下沿距室内地坪不应大于1.2m。

（2）使用人数超过20人的厅、室内应设置净宽度不小于1.1m的疏散通道，活动座椅应采用固定措施。

（3）疏散门或疏散通道上、疏散走道及其尽端墙面上、疏散楼梯，不应镶嵌玻璃镜面等影响人员安全疏散行动的装饰物。疏散走道上空不应悬挂装饰物、促销广告等可燃物或遮挡物。

（4）休息厅、录像放映、卡拉OK及其包房内应设置声音或视频警报，保证在发生火灾时能立即将其画面、音响切换到应急广播和应急疏散指示状态。

（5）各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.50m。

（6）场所内严禁使用明火进行表演或燃放各类烟花。

（7）营业时间内和营业结束后，应指定专人进行消防安全检查，清除烟蒂等遗留火种，关闭电源。

（8）密室逃脱、剧本杀等经营场所应重点检查是否采用聚氨酯、塑料、海绵等可燃易燃装修装饰物品；大量使用可燃挂件、塑料仿真植物、氢气球、模型道具等造型物；场景主题房间是否设置应急逃生通道，疏散门是否设置可从内部打开的装置，监控室是否具有一键启动全部开锁功能；场所应急预案和处置能力是否完善，能否快速扑救初起火灾，组织顾客疏散逃生。

（9）电影院应保持2个以上安全出口和疏散楼梯（其中至少应按要求设置1个独立的安全出口和疏散楼梯），与其他场所共用的疏散楼梯在夜间营业时是否满足安全疏散要求。

（10）冰雪娱乐场所应检查电气线路是否直接敷设在保温材料上；核查制冷设备是否定期进行安全检测，是否违规采用液氨作为制冷剂，制冷管道外包橡塑保温材料是否为难燃材料，电气线路、管道、制冷设备穿越防火分隔是否进行封堵。

3.儿童活动场所、学校

（1）儿童活动场所是否违规设置在地下空间或者建筑的四层及四层以上楼层，设在高层建筑时是否按要求设置独立的安全出口和疏散楼梯。

（2）场所内的房间、走道、墙壁、座椅是否违规采用泡沫、海绵、毛毯等易燃可燃材料装修装饰，是否遮挡消防设施，电气线路是否直接敷设在易燃可燃装修装饰材料上。

（3）学校集体宿舍值班室应配置灭火器、喊话器、消防过滤式自救呼吸器、对讲机等消防器材。

（4）学校集体宿舍严禁使用蜡烛、酒精炉、煤油炉等明火器具；使用蚊香等物品时，应采取保护措施或与可燃物保持一定的距离。

（5）宿舍内严禁私自接拉电线，严禁使用电炉、电取暖、热得快等大功率电器设备，每间集体宿舍均应设置用电过载保护装置。

（6）集体宿舍应设置醒目的消防安全标志。

4.宾馆

（1）高层宾馆的客房内应配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材及使用说明，其他宾馆的客房内宜配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材及使用说明，并应放置在醒目位置或设置明显的标志。应急手电筒和消防过滤式自救呼吸器的有效使用时间不应小于30min。

（2）客房内应设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌和楼层安全疏散及客房所在位置示意图。

（3）客房层应按照有关建筑消防逃生器材及配备标准设置辅助逃生器材，并应有明显的标志。

5.劳动密集型企业

（1）生产车间内应保持疏散通道畅通，通向疏散出口的主要疏散通道的宽度不应小于2.0m，其他疏散通道的宽度不应小于1.5m，且地面上应设置明显的标示线。

（2）车间内中间仓库的储量不应超过一昼夜的使用量。生产过程中的原料、半成品、成品，应按火灾危险性分类集中存放，机电设备周围0.5m范围内不得放置可燃物。消防设施周围，不得设置影响其正常使用的障碍物。

（3）应按操作规程定时清除电气设备及通风管道上的可燃粉尘、飞絮。

（4）生产、储存、经营场所与员工集体宿舍设置在同一建筑物中的，应符合国家工程建设消防技术标准和XF703的要求，实行防火分隔，设置独立的疏散通道、安全出口。

6.医院、老年人照料设施

（1）严禁私拉乱接电气线路、超负荷用电，严禁使用非医疗、护理、保教保育用途大功率电器。

（2）病房楼内的公共部位不应放置床位和留置过夜，不得放置可燃物和设置影响人员安全疏散的障碍物。

（3）病房内氧气瓶应及时更换，不应积存。采用管道供氧时，应经常检查氧气管道的接口、面罩等，发现漏气应及时修复或更换。病房楼内的氧气干管上应设置手动紧急切断气源的装置。供氧、用氧设备及其检修工具不应沾染油污。

（4）重症监护室应自成一个相对独立的防火分区，通向该区的门应采用甲级防火门。

（5）病房、重症监护室宜设置开敞式的阳台或凹廊。

（6）护士站内存放的酒精、乙酸等易燃、易爆危险物品应由专人负责，专柜存放，并应存放在阴凉通风处，远离热源、避免阳光直射。

（7）老年人照料设施应单独设置或采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。