田环批字〔2019〕14号

关于《大田县众森石油有限责任公司众森

加油站建设项目环境影响报告表》的批复

大田县众森石油有限责任公司：

你公司报送由毕节市环境科学研究所有限公司编制的《众森加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和申请审批的报告收悉。我局于2019年2月15日受理本《报告表》，于2月15日至2月28日进行受理公示（10个工作日）；于2019年2月22日至2月28日进行拟审批公示（5个工作日），2次公示均在大田县人民政府门户网站上进行。上述公示、公开期间，我局未收到关于本《报告表》的意见。根据本项目环评报告结论及行政许可公示意见反馈情况，经审查研究，现批复如下：

一、项目位于福建省三明市大田县前坪乡湖坪村东西尾县道管大线52公里70米处，占地面积2490.96平方米，总建筑面积313.5平方米，总投资500万元，其中环保投资23万元，属于二级加油站。项目主要建设40立方米汽油贮油罐2个、50立方米柴油贮油罐1个、加油机4台、加油棚一座，配套建设服务区和给排水、供用电及相关的环保设施，年油品销售量1500吨（其中92#汽油600吨，95#汽油600吨，0#柴油300吨）。具体项目组成、生产设备及生产工艺详见《报告表》。

《报告表》相关内容表明，项目符合国家产业政策，符合大田县土地利用规划和前坪乡湖坪村规划，符合福建省成品油分销体系发展规划布点要求。在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的前提下，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应全面落实本《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放及生产安全，重点做好如下工作：

1.水污染防治。按照“清污分流、雨污分流”原则规范建设完善的废水收集、处理、回用系统。经隔油、沉淀处理后的地面冲洗水，以及经化粪池处理后的生活污水用于加油站绿化，不外排。落实分区防渗要求，防止污染地下水。不得在加油站设车辆冲洗设备和场所。废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的“旱作”标准。

2.大气污染防治。采用埋地双层储罐，按环评要求规范建设油气回收系统并设置相关联锁装置，做好装卸环节的管理，确保油汽排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJT431-2008）中的相关标准要求，其中VOCS(以非甲烷总烃)排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表3中的标准限值。

3.噪声污染防治。选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减振和限速、禁鸣等措施，确保加油站边界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类功能区标准要求。

4.固体废物污染防治。油罐内沉积油渣、隔油池废油渣等危险废物交由有资质的单位规范处置；生活垃圾及含油废抹布统一收集并及时清运至垃圾处理场处理。规范建设危险废物暂存设施。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

5.施工期污染防治。按环评要求落实施工期废水、扬尘、噪声和固体废物防治措施，防止对周边环境造成污染。施工弃渣须送至相关部门指定地点规范处置，不得随意倾倒。

6.环境风险防范。按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》等的要求进行项目建设，严防跑、冒、滴、漏等现象的发生。编制突发环境事件应急预案，认真做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保环境安全。

7.环境管理和总量控制：加强内部环境管理，明确专人负责，制定安全生产和环保制度并严格执行。项目VOCS排放量按小于0.598吨/年进行控制。

三、在项目施工和运营过程中，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

四、项目涉及自然资源、住建、商务、应急管理、市场监督管理等其他部门的事项，须向相关主管部门提出申请，并按批准意见执行。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，验收结果向社会公开。

六、本次批复只对本《报告表》有效，若项目的性质、地点、规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动的，应重新报批环评文件。

七、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，我局委托环境监察大队负责该项目的事中事后监督管理和工作指导。

八、如你单位在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此导致的一切后果由你单位承担。

三明市大田生态环境局

2019年3月1日