田环批字〔2019〕20号

关于《福建瓦能科技有限公司高性能靶材

生产项目环境影响报告表》的批复

福建瓦能科技有限公司：

你单位报送由三明市国投环境科技研究有限公司编制的《福建瓦能科技有限公司高性能靶材生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和申请审批的《报告》收悉。我局于2019年4月29日受理该《报告表》的审批申请，在大田县人民政府门户网站对受理情况进行公开，并公示《报告表》全文；于2019年5月8日在大田县人民政府门户网站对《报告表》拟作出的审批意见进行公开。上述公示、公开期间，我局未收到关于本《报告表》的意见。根据公示、公开情况和本《报告表》评价结论，经审查研究，对该《报告表》批复如下：

一、该项目位于大田县石牌镇上坡村工业园区301#，总占地面积1500平方米，建筑占地面积1386平方米，总投资约6230万元，其环保投资97万元，为新建项目。项目租用大田县欣胜机械有限公司的闲置厂房建设喷涂靶材生产线3条，配套建设供用电、给排水及相关的环保设施等，年产靶材267.69吨（其中：硅靶1250支、硅铝靶1250支、氧化铌靶200支、氧化钛靶200支、氧化锆靶200支）。具体项目组成、生产设备及生产工艺详见《报告表》。

《报告表》相关内容表明，该项目经大田县发展和改革局备案（闽发改备〔2019〕G12010号），大田县石牌镇人民政府出具了该项目建设用地属于工业用地的证明。在全面落实本《报告表》和本批复提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，从环保角度分析，原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、地点、规模、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目在建设和运营中，你单位要全面落实本《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1.水污染防治。按照“雨污分流、分质处理”的原则，规范建设完善的废水收集、处理、回用系统。各类生产废水经处理后全部循环回用，不外排；生活污水经地埋式一体污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中的“旱作”标准后用于周边林地灌溉。

2.大气污染防治。按《报告表》提出的要求从严建设废气治理设施和设置相关联锁装置。项目筛分、喷砂、抛光和喷涂等工序产生的废气经高效滤芯除尘器处理后，通过一根不低于15米的排气筒达标排放。项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物(其它)有组织标准限值和无组织浓度限值。项目设1根排气筒。

本项目卫生防护距离为无组织排放源外扩50米，该区域内不得有环境敏感目标。

3.噪声污染防治。优化项目平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取综合降噪措施，防止噪声扰民。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。

4.固体废物污染防治。按照有关规定，对固体废物实施分类收集、处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。对钢管屑、废靶材、废刚砂、除尘粉、废滤芯等一般性固体废物应立足于综合利用；废机油等危险废物集中收集后定期委托有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。运营期固废处置率须达100%。按国家要求规范建设危险废物暂存设施。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

5.环境风险防范。制定环境应急预案，加强环境应急演练并与当地政府相关预案衔接。适时开展环境监测，坚决杜绝非正常排放现象的发生。

6.环境信息公开。项目施工和运行过程中，应根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，定期发布项目环境信息，主动接受社会监督，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

7.总量控制。项目颗粒物排放总量不超过0.196吨/年。做好环境影响评价与排污许可证申领的衔接，持证排污。规范化建设排污口。

三、项目涉及其他部门的事项，应向相关主管部门提出申请，并按批准意见执行。积极开展清洁生产，不断提高企业清洁生产水平。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、本次批复只对本《报告表》有效，若项目的性质、地点、规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变更时，应重新报批环评文件。

六、我局委托大田县环境监察大队组织开展该项目环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、如你单位在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

三明市大田生态环境局

2019年5月16日